## Slide 1: Sehr schnelle und genaue Berechnung von Kontakt- und Reibkräften in dynamischen Systemen wolfgang.witteveen@fh-wels.at

## Slide 2
Weltweit einzigartiges Know-How in aller Kürze
  Schnelle und genaue digitale Zwillinge von Prozessen mit dominanten Kontaktvorgängen
  Dynamische Berechnung
    Keine Vereinfachungen hinsichtlich Trägheitseffekte (Schwingungen)
  Beliebig feines FE Netz
    Genaue Spannungen zufolge von Normal- und Tangentialkräften
  Nichtlineare Betrachtung der Normal- und Tangentialkräfte
    Festkörperkontakt: Öffnen, Schließen, Haften und Gleiten
    Schmierfilm: Reynolds Differentialgleichung
  Geometrische Kontaktfindung (ohne Vereinfachungen)
  Wirtschaftlich sinnvolle Rechenzeiten
    Problemabhängig bis zu Faktor 1000 kürzer als nichtlineare FEM

## Slide 3
Kontaktmechanik in der MKS: Unser Ansatz
  Einfaches Modellproblem
    Feines Netz für gute Spannungen
    Jeder FE Knoten mehrere Gleichungen
    Genau aber langsam
    Dynamik bei realen (komplizierten) Strukturen nur vereinfacht möglich

## Slide 4
Kontaktmechanik in der MKS: Unser Ansatz
  Grundsätzliche Idee
    Weg von FE Knoten hin zu Ansatzvektoren (=„Kontaktmoden“)
    Spart 99% der Gleichungen bei gleicher Genauigkeit
::::
::::
25 Kontaktmoden | ABAQUS
v. Mises Spannungen

## Slide 5
Kontaktmechanik in der MKS: Kontaktmoden
  Von FE Knoten zu Kontaktmoden (Contact Modes)
    Reduktion der Gleichungen
  Berechnungsvorschriften für Kontaktmoden entwickelt
    Lineare FE Rechnungen
    Infrastruktur für große FE Modelle
    Etliche gängigen Elemente (Lineare Hexaeder, Quadratische Tetraeder, …)
  Zeitintegration
    FreeDyn (Hauseigener Code, Frei, Siehe Foliensatz)
    MSC.ADAMS (Kommerzieller Code)

## Slide 6
Ablauf Pre-Processing
  Mode Base: Φ=[ΦCMS ΦCM]
Common modes
E.g. Craig/Bampton
Global deformations
Contact modes
Joint deformations
FE model
Contact Definer
(graphical interface)
Find contact
Compute contact modes
CMS Reduction base ΦCMS
Extended reduction base [ΦCMS ΦCM]

## Slide 7
Ablauf Simulation and Post-Processing
  Mode Base: Φ=[ΦCMS ΦCM]
Multibody Simulation
(MSC.ADAMS, FreeDyn)
Post-Processing
Pics and Animations
(Gap, Contact pressure, Friction stress, Status, …)
Contact Analyser (Subroutine (.dll))
Contact Definer
Extended reduction base [ΦCMS ΦCM]
Nodal joint deformations xJoint= ΦJointq
NL nodal joint forces fJoint=fJoint (x)
Modal forces QJoint= ΦJointTfJoint
QJoint

## Slide 8
Referenzbeispiele
  Haften- Gleiten im Hauptlager eines MGV
  Spannungen im Kontaktgebiet eines geschraubten Pleuels
  Kolbensekundärbewegung
  Haften- Gleiten in einer „akademischen“ Struktur
  Walze-Walze Kontakt

## Slide 9
Referenz: Hauptlager
  Ziel: Haften, Gleiten in einer Hauptlagerfügestelle
    Simulation 4 Zylinder Diesel
    Run-Up Simulation: 1000rpm – 5000rpm
    Berücksichtigung der vollen Dynamik!
    Untersuchung der Fügestelle eines Hauptlagers
    Kontakt, Reibung
    Schraubenvorspannung
    Sehr feines Netz (Details “spannungsrichtig”)
    13000 Knotenpaare in der Fügestelle
Joint in main bearing

## Slide 10
Referenz: Hauptlager
  Ziel: Haften, Gleiten in einer Hauptlagerfügestelle
Contact Status: Slipping / Sticking / Gaping
Animation bei 5000 U/min
(Lokaler Zustand in der Kontaktfläche)

## Slide 11
Referenz: Fügestelle geschraubtes Pleuel
  Referenzprojekt „Fügestelle im großen Pleuelauge“
    Ziel: Kontaktspannungen in einer Fügestelle unter Berücksichtigung der vollen Dynamik und Schraubenvorspannung
    10000 U/min
    Statischer Vergleich mit nichtlinearer FEM (Kontakt zufolge Schraubenvorspannung)
      Normalspannungen in der Fügestelle des großen Pleuelauges
      40 KM steht für 40 Kontaktmoden

## Slide 12
Referenz: Fügestelle geschraubtes Pleuel
  Referenzprojekt „Fügestelle im großen Pleuelauge“
    10s CPU Zeit je Umdrehung
    Nichtlinearer Kontakt: Öffnen, Schließen, Lokales Haften und Gleiten
Animation
(Kontaktspannungen in der Fügestelle)
Animation – 10000 U/min
(Skalierte Verformungen)

## Slide 13
Referenz: Kolbensekundärbewegung
  Referenzprojekt Kolbensekundärbewegung
    2 jähriges Forschungsprojekte mit OEM aus Motorenindustrie
    Flexibler Kolben, Flexibler Zylinder
    Reynolds Dgl. für Schmierfilm, Festkörperkontakt mit Penalty Ansatz
    Volle nichtlineare Dynamik. Einbau in Mehrkörpersimulation
    Ziel (und Ergebnis): Genaue und schnelle Simulation der Kolbensekundärbewegung
    Zusatzwunsch: Anschauliche Visualisierung

## Slide 14
Referenz: Kolbensekundärbewegung
  Referenzprojekt Kolbensekundärbewegung
    Neue Methode: Hyperreduktion
    Hohe Ergebnisgenauigkeit
    Anschauliche Visualisierung
    < 5min CPU Zeit je Lastzyklus
      Durchschnitts-PC, 4 CPUs OnBoard
      Potential für weitere massive Rechenzeitersparnis vorhanden
Animation
(Kontaktdrücke)

## Slide 15
Referenz: Forschungsprojekt – Virtueller Kontaktprüfstand
  „Virtueller Kontaktprüfstand mit virtuellem Gaping/Sticking/Slipping Sensor“
    Partner: SANDIA Labs, Univ. o. Wisconsin-Madison, US
    Frage: Kann man mit feinen FE Modellen und akzeptablen Rechenzeiten das lokale Haft- Gleitverhalten in Fügestellen untersuchen?
Kontaktgebiet (Fügestelle)
Impulsartige Belastung

## Slide 16
Referenz: Forschungsprojekt – Virtueller Kontaktprüfstand
  „Virtueller Kontaktprüfstand mit virtuellem Gaping/Sticking/Slipping Sensor“
    Ergebnis 1: Dynamische Simulationen mit vernünftigen Rechenzeiten möglich
    Ergebnis 2: Globales Verhalten lässt sich qualitativ abbilden.
      Höhere Dämpfung (mehr Reibung) bei weniger Schraubenvorspannung
      Höhere Dämpfung (mehr Reibung) bei höheren Amplituden (zu Beginn)
    Bild: Schwingung am Krafteinleitungspunkt
Reichenzeit FH Wels (5 Stunden)
Rechenzeit ABAQUS (10h), EINE Halbwelle (lt. Information der Kollegen aus US)

## Slide 17
Referenz: Forschungsprojekt – Virtueller Kontaktprüfstand
  „Virtueller Kontaktprüfstand mit virtuellem Gaping/Sticking/Slipping Sensor“
    Ergebnis 3: Virtueller Sensor in der Fügestelle hinsichtlich Gaping/Sticking/Slipping möglich
Contact Status: Gaping / Sticking / Slipping
Animation einer Fügestelle
(Lokaler Zustand in der Kontaktfläche)

## Slide 18
Anwendungsmöglichkeiten
  Kontakte mit flexiblen Körpern und FE Ergebnisgüte
    FE Strukturen werden mit spez. Ansatzfunktionen im MKS importiert
    Nach MKS liegt das Ergebnis vor
    Keine FE Berechnung mit MKS Input
  Kontaktpartner sehr fein vernetzt
  Rein geometrische Kontaktfindung
  Sehr genaue Kontakt- und Reibkräfte
    Aufklaffen, lokales Haften und lokales Gleiten
  Geringe Rechenzeiten
  Zeitintegration mit freiem und kommerziellen Code
  Einzigartiges Know-How

## Slide 19
Anwendungsmöglichkeiten
  Coming soon: Radialgleitlager
    Beliebige Schmiernuten
    Nachgiebige Lagerschale
    Berechnung auf FEM Netz
    Hyperreduktion
    Geplant: Herbst/Winter 2020

## Slide 20
Mögliche Projekte
  Sofort möglich:
    Dynamische Untersuchung von Strukturen mit Kontakten
      Welchen Einfluss hat die Fügestelle auf das Gesamtverhalten?
      Lokale Spannungen im Bereich der Fügestelle?
  Forschungsprojekte:
    Virtuelles Walzen
    Virtuelles Blechbiegen
    Rad – Schiene – Kontakt
    Allgemein: Digitale Zwillinge von Vorgängen, in denen Kontaktkräfte eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen