## Slide 1: Kopplung Prüfstand und Simulation wolfgang.witteveen@fh-wels.at

## Slide 2
Vision in aller Kürze
  Erklärung an Simulationsmodell eines Motorrads
    Alle grauen Teile werden mit mathematischen Modellen beschrieben.
    Das gelbe Teil (Feder-Dämpfer) liegt real auf einem Prüfstand vor.
  Innovation: Iterative Methode zur Kopplung von numerischer Simulation und Prüfstand. Simulation verhält sich, als würde das geprüfte Teil „as it is“ in der Simulation berücksichtigt werden und umgekehrt.

## Slide 3
Eigenschaften der Methode
  Iterativer Ansatz: Simulation und Prüfung erfolgen hintereinander. Erst dann werden Daten an eine Steuerung geschickt und die nächste Iteration wird gestartet. Am Ende sind die Kräfte und Wege an den Koppelpunkten in der Simulation und am Prüfstand gleich.
  Einziger Austausch zwischen Subsystemen sind Signal-Zeitverläufe (Geheimhaltung !!)
  Keine Regelung notwendig
  Internetverbindung unkritisch (Austausch via Email denkbar)
  Offensichtlich keine Kopplung in Echtzeit sondern iterativ.
  „As it is“ Berücksichtigung der vermessenen Komponenten.

## Slide 4
Proof-of-concept
  Vereinfachte Radaufhängung mit Feder-Dämpfer (von Modellauto)
Simulation
Vereinfachtes Reifenmodell
Prüfstand
Linearmotor (Mit Spannung angesteuert)
Sensoren für Längskräfte und Verschiebung
Anregungskraft

## Slide 5
Proof-of-concept
  Erste Simulation und erster Prüfstandslauf
Video (Initialer Prüfstandslauf)
Weg des Koppelpunktes Prüfstand (blau) vs. Simulation (rot)

## Slide 6
Proof-of-concept
  7te Simulation und 7ter Prüfstandslauf
Video (7ter Prüfstandslauf)
Weg des Koppelpunktes Prüfstand (blau) vs. Simulation (rot)

## Slide 7
Zusammenfassung und Status quo
  Kopplung Simulation und Prüfstand
    Auch für Kopplung von zwei Prüfständen und zwei Simulationen geeignet
  „As it is“ Berücksichtigung vermessener Komponenten
    Hardware in the Loop (HIL)
  Kein Austausch von Modelldaten notwendig
    Geheimhaltung!
  Internetverbindung unkritisch (Email)
  Iterative Kopplung (Kein Regler notwendig)
  Proof-of-Concept erfolgreich
    Für Weiterentwicklung Partner/Investoren gesucht